## Slide 2
Présentée par :
Abdellaoui Ala eddine
Bensafia Abdelhak
Encadré par :
Labair Hakima
Université d’Oran 2 Mohammed Ben Ahmed Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle
Spécialité : Génie Industrielle
Etude expéimentale de la séparation d`un mélange de particules avc un séparateur à tapis roulant
Année universitaire : 2021/2022

## Slide 3
Plan de Travail
séparateur électrostatique
état d`art
les techniquesde chargment
Forces aèrodynamiques et électrostatiques
Partie pratique
Conclusion
Perspectives

## Slide 4
Introduction: Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont une catégorie de déchets constituée d’équipements en fin de cycle de vie, fonctionnant à l'électricité ou via des champs électromagnétiques.C'est une source de pollution et un danger pour la nature, c'est pourquoi de nombreux pays industrialisés se développent dans le domaine du recyclage.Il existe une concurrence dans le développement des dispositifs de séparation électrostatique. Le principal objectif de ce mémoire est d’améliorer les techniques de séparation électrostatique à tapis roulant par l’étude et l’analyse des trajectoires des particules. Notre manuscrit organisé en trois chapitres.
Introduction
I N T R O D U T I O N

## Slide 5
Séparateur électrostatique
1-Séparateur à chute libre
Pour recycler les matérieux granulaires chargés électriqument nous utilisons une technologie de séparation électrostatique non polluante en chargeant le mélange granulaire,puis en appliquant un champ intense pour séparer les particules selon leur signe de charge grâce à la force électrique
Lesdéférents typesde séparateur électrostatique
S É p A R a T e U r é L c

## Slide 6
2.Separateure ture achute libre triboélectrique
Séparateur électrostatique
S É p A R a T e U r é L c

## Slide 7
3.Séparateur électrostatique à convoyeur
S É p A R a T e U r é L c
Séparateur électrostatique

## Slide 8
.
Séparateur électrostatique
4.Séparateur à cylindre tournant

## Slide 9
Séparateur électrostatique
4.séparateur à tapis roulant
S É p A R a T e U r é L c

## Slide 10
Séparateur électrostatique
5.1.Séparateur tribo-électrostatique à tapis roulant
S É p A R a T e U r é L c

## Slide 11
Séparateur électrostatique
conclusion:
Etude des séparateures électrostatiques et de leur fonctionnement.
Nous avons également montré quelques équations qui sous-tendent les séparateure électrostatique.
S É p A R a T e U r é L c

## Slide 12
Etude de chargement
Introduction:
Laséparation électrostatique d‘un mélange de matériaux broyés est réalisseé grâce à différentes charges électriques dans un champ électrique intense créé par plusieurs mécanismes.
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 13
Etude de chargement
L’échange de la charge électrique entre deux surfaces par effet triboélectrique
1. Surface « A » et la particule « B » sont neutres; 2. La surface A et la particule « B » sont en contact; 3. Apres la séparation, la surface « A » a la tendance de se charger négativement, et laparticule « B » positivement
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 14
Etude de chargement
Série triboélectrique: on appelle série triboélectrique une série de substances classes dans un ordre tel que lorsqu’on frotte L’une sur L’autre,celle qui precede L’autre dans le classement se charge positivement tandis que L’autre se charge négativement.
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 15
Etude de chargement
:
Représentation schématique de dispositif d’acquisition de charge électrique par lit fluidisé
Flux entrant
Injection d’air
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 16
Etude de chargement
Les six phénomènes de charge électrique par lit fluidisé:
La vibration.
La bullage.
La formation.
La renardage.
La pistonnage.
L'entraînement.
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 17
Etude de chargement
Dispositif de charge par ventilateur
Représentation schématique d’un dispositif de chargement par ventilateur
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 18
Etude de chargement
Dispositif de charge par cyclone
Représentation schématique d’un dispositif de chargement par cyclone
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 19
Etude de chargement
Dispositif de charge par vibrations
Dispositifàvibrations;1:tubes décharge ;2:sortiedesparticules chargées;3
: Glissière ; 4 : support ; 5 : bielle ; 6 : manivelle ; 7 : moteur électrique ; R : rayon ; X, Y, Z : directiondumouvement ; Tube: longueur du tube
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 20
Etude de chargement
Dispositif de charge à cylindre rotatif
Dispositif de chargement à cylindre rotatif
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 21
Etude de chargement
Décharge couronne négative
Description de la décharge couronne négative
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 22
Etude de chargement
Charge par induction:
Le phénomène d'influence correspond à l'apparition de charges électrostatiques sur un corps conducteur dû à la proximité d'un corps déjà chargé, sans qu'il y ait contact entre les deux
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 23
Etude de chargement
Forces aérodynamiques et électrostatiques:
1-Les forces de la pesanteur:Cette force de pesanteur est caractérisée par une origine : le centre de gravité G (ou centre d'inertie) du corps , e poids d'un objet est égal à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre.
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 24
Etude de chargement
2-Forces de London-Van der Waals:
La force attractive de London-Van der Waals
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 25
Etude de chargement
3-Force de Coulomb
Force de coulomb entre deux sphères chargées. (a): attraction, charges de signes opposées (q1q2<0), (b): répulsion, charges de mêmes signes (q1q2>0).
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 26
Etude de chargement
4-Forces aérodynamiques:
l’étude de mouvement des particules dans un procédé de chargement triboélectrique en présence ou en l’absence de champ électrique.
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 27
Etude de chargement
5-Force diélectrophorétique:
Cette force s’exerce sur une particule non chargée dans un gradient de champ électrique. Elle est proportionnelle au volume de la particule et au gradient du champ électrique qui lui est appliqué. Pour une sphèrediélectrique de diamètre dp
E T U D E d e c H A R G E M E N t

## Slide 28
Partie pratique
introduction:
Dans chapitre,une étude expérimentale de la trajectoire des particules en plastiques dans un séparateur électrostatique à tapis convoyeur ausein des laboratoires APELEC et IRECOM à l`université de sidi belabbes/Algérie
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 29
Partie pratique
Forces electrostatiques et gravitationnelles appliquées sur une particule en fonction de sa position sur la section linéaire du tapis convoyeur
Composantes normales de la forces gravitationnelles appliquées sur une particule en fonction de sa position angulairedans la section circulaire du tapis convoyeur
Composantes normales de la forces electrostatiques appliquées sur une particule en fonction de sa position angulairedans la section circulaire du tapis convoyeur
mp=0.1g
(a) : Forces normales appliquées a une particule dans la section circulaire du tapis ; (b) : la somme des forces normale (mp=0.1g ;w=4pi rad/sec ;Q=1nC
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 30
Partie pratique
Photographie du séparateur a tapis roulant
Résultats de séparation ABS/PVC obtenue par un séparateur a tapis convoyeur
Niveaux des facteurs utilisées dans l’étude expérimentale de la trajectoire des particules dans un séparateur a tapis convoyeur
 | Min | Moy | Max
n (cm) | 23,22 | 46,44 | 69,66
α (°) | 30 | 40 | 50
U (kV) | 15 | 20 | 25
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 31
Partie pratique
Distribution de la masse des particules de l’ABS et PVC
Dispositif utilisé dans la mesure de la charge des particules
Balance électronique
Tableau4.1 : Masse des particules |  | 
N° | ABS (g) | PVC (g)
1 | 0,0711 | 0,0869
2 | 0,065 | 0,0416
3 | 0,0725 | 0,0319
⁞ | ⁞ | ⁞
48 | 0,0289 | 0,0304
49 | 0,0268 | 0,0394
50 | 0,0224 | 0,03
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 32
Partie pratique
Distribution du rapport charge /Masse du produit récupéré dans le collecteur
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellule
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 33
Rayon de particules récupérées dans les cellules du collecteur essais 01
Distribution du rapport charge /Masse du produit récupéré dans le collecteur
Partie pratique
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 34
Partie pratique
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 35
Partie pratique
Distribution du rapport charge/Masse en fonction de la différence de potentiel
Distribution du rapport charge /Masse du produit récupéré dans le collecteur
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 36
Partie pratique
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellule
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 37
Distribution du rapport charge /Masse du produit récupéré dans le collecteur
Partie pratique
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 38
Moyenne du rapport Charge/Masse du produit récupéré dans les cellules
Partie pratique
P A R T I E P R A T I Q U E

## Slide 39
conclusion:Dans une perspective de development durable.Dans une perspective de development durable, les déchets d'équipements électriques et électroniques .Cela passe par le recyclage, qui nécessite une combinaison de multiples procédés, dont la mise au point de procédés de tri efficaces,Les travaux présentés dans ce mémoire ont été effectués en utilisant deux modèles de séparateurs tribo-électrostatiques les plus utilisés en laboratoire et dans l’industrie, à savoir le séparateur vertical à tapis roulant.Pour conclure Le but final étant,en premier lieu,de satisfaire au mieux les attents des industriels désirant des performanes techniques avec un rapport qualité/prix intéressant.
C O N C L U S I O N
conclusion générale

## Slide 40: perspectives:Plusieurs perspectives intéressantes sont envisageables à savoir : L’amélioration en continu des performances des séparateurs électrostatiques pour préserver les ressources naturelles en épuisant au maximum dans les produits en fin de cycle de vie. Réduction de l’énergie lors des processus de séparation et de recyclage pour préserver au maximum la nature et en faire bon usage. Effectuer un travail similaire de simulation pour des particules de taille de l’ordre du centimètre.
P E R S P E C T I V E S
Perspectives

## Slide 41
Merci pour votre attention